## Slide 1: Intro to Memory Arrays

## Slide 2
Assuming you want to store a sequence of numbers in memory:
11,22,33,44,55
and then retrieve them sequentially

## Slide 3: Iterating through memory arrays
Memory address
increases
by qword
0000000000000011
0000000000403180
0000000000403188
0000000000403190
0000000000403198
00000000004031A0
ECX
qword
(8 bytes)
base address
offset
base + ecx*8
index and counter
0
1
2
3
4
5
6
index
0000000000000022
0000000000000033
0000000000000044
0000000000000055

## Slide 4
mov rbx, 0x0000000000403180 ; Load base address of the array into rbx
mov rcx, 0 ; Initialize index to 0
loop_start:
mov rax, qword ptr [rbx + rcx*8] ; Load the current element of the array into rax
inc rcx ; Increment the index
cmp rcx, 5 ; Compare the index with the number of elements
jl loop_start ; If index is less than 5, continue the loop
; Continue with the rest of the code after the loop